# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА ПРОВЕДЕНИЕ

# ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
(ОВОС)

«Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. Могутово, земельный участок с кадастровым номером 50:26:0130521:5 площадью 16,182 га)»

Санкт-Петербург 
2018

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «ИПЭиГ» | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ________________/ А.Ю. Ломтев м.п. «___» ______________________ 2018 г. | _________________ / м.п. «___» ______________________ 2018 г. |

# Техническое задание

на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту проектирования: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. Могутово, земельный участок с кадастровым номером 50:26:0130521:5 площадью 16,182 га)»

|  | Наименование и вид объекта | Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 700 000 тонн ТКО в год |
| --- | --- | --- |
|  | Идентификационные сведения об объекте | Назначение объекта – снижение объема ТКО, захораниваемых на полигонах ТКО в Московской области и других регионах |
|  | Местоположение объекта | Площадка для строительства завода расположена в РФ, Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Наро-Фоминск, вблизи д. Могутово, в границах земельного участка с кадастровым номером 50:26:0130521:5 |
|  | Заказчик и его юридический адрес | ООО «АГК-1», 143421, Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Riga Land», Строение 5, подъезд 2 тел.: +7 (495) 926 2650 |
|  | Проектная организация и ее юридический адрес |  |
|  | Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду и его юридический адрес | Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и гигиены» (ООО «ИПЭиГ»); адрес: 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.9, лит.Б, пом.17Н; тел/факс: (812) 677 44 00; e-mail: ipeig@atr-sz.ru |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Цель проведения ОВОС | Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду. Прохождение государственной экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную или иную деятельность. |
|  | Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду | Начало – январь 2018 г. Завершение – май 2018 г. |
|  | Назначение и основные технико-экономические показатели | Проектом предлагается строительство завода по термическому обезвреживание твердых коммунальных отходов с выработкой электрической энергии. Мощность производства рассчитана на утилизацию 700 000 тонн ТКО в год Основные объекты и сооружения завода: - главный корпус (котельное, турбинное отделение); - участок хранения и транспортировки золы; - хозяйство жидкого топлива; - воздушно-конденсационное оборудование; - ОРУ; - очистные сооружения. |
|  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо провести процедуру ОВОС | Комплект документации по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) должен быть разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ. ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ. ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ. Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ. |
|  | Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду | Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов. Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований. При выявлении недостатка в исходных данных и других неопределенностей в определении воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, описать данные неопределенности, оценить степень их значимости и разработать рекомендации по их устранению. |
|  | План проведения консультаций с общественностью | С целью выявления общественного мнения и обеспечения возможности его учета в проектных решениях, необходимо осуществить информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности в период подготовки и проведения ОВОС. В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: - проинформировать заинтересованные стороны процесса ОВОС о настоящем техническом задании на проведение ОВОС, предварительных материалах ОВОС, о месте свободного доступа к настоящему техническому заданию и предварительным материалам ОВОС и фиксации замечаний и предложений в течение не менее 30 календарных дней со дня опубликования информации. Замечания и предложения должны быть учтены и отражены в откорректированном техническом задании и разрабатываемых на его основе материалах по оценке воздействия на окружающую среду; - информирование осуществить путем размещения объявлений в официальных печатных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления. В публикации СМИ федерального, регионального и местного уровней предоставляются краткие сведения о проектируемом объекте, его месторасположении, Заказчике (его представителе), месте ознакомления с материалами ОВОС и сроках принятия замечаний и предложений к ним, а также информация о месте проведения общественных обсуждений/слушаний (дата, время, адрес); - в соответствии с законодательством РФ совместно с органами местного самоуправления провести общественные обсуждения материалов ОВОС. Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую среду может осуществляться путем размещения информации в сети Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации. |
|  | Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду | Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью выявления характера, интенсивности, степени опасности влияния намечаемой хозяйственной деятельности (строительство завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов) на состояние окружающей среды с целью принятия решения о допустимости осуществления хозяйственной деятельности. Для достижения указанной цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи: - провести комплексную оценку воздействия на окружающую среду; - рассмотреть факторы негативного воздействия на природную среду, определить количественные характеристики воздействий; - разработать мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения передовых технологий, схем, способов и оборудования; - дать рекомендации по проведению экологического мониторинга влияния на окружающую среду; - выполнить оценку стоимости комплекса природоохранных мероприятий, а также оценку компенсационных выплат за ущерб различным компонентам окружающей среды при реализации проекта. |
|  | Предполагаемый состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду | В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 N 372, исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать следующие материалы: - характеристику намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив; - анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.); - возможные воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив; - оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических последствий); - мероприятия, уменьшающие, смягчающие или предотвращающие негативные воздействия, оценку их эффективности и возможности реализации: - оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий; - предложения по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, - рекомендации по проведению послепроектного анализа реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; - предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов). |